| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη - Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360000 FAX:2651062794 e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr | Ελεούσα 9-4-2015 Α.Π.: 5636 |
| --- | --- |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο  Δήμαρχος του Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει ότι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος-Τμήμα Τεχνικών έργων του Δήμου,προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τοίχος αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του σχολείου της Τ.Κ. Πρωτόπαππας του Δ.Ζίτσας»

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν.1418/84 «Δημόσια Εργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του Ν.2229/94,του Ν. 2338/95,του Ν.2372/96,του Ν. 2576/98 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις»

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.200,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα περιγραφή αφορά την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του σχολείου της Τ.Κ.Πρωτόπαππας,από αργολιθοδομή,μήκους 14.00μ. και κυμαινόμενου ύψους 2.20μ. έως 2.80μ.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου

| Α/Α | Αρθρο | Είδος εργασίας | Αρθρο/ Αναθεώρηση | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΟΜΑΔΑ Α΄: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |
| 1 | 20.2 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χωρών | ΟΙΚ-2112 | M3 | 24.50 | 3,85 | 94,33 |
| 2 | 20.05 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων |  |  |  |  |  |
|  | 20.05.01 | Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | ΟΙΚ-2124 | M3 | 7.60 | 5,55 | 42,18 |
| 3 | 22.01 | Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή | ΟΙΚ-2202 | M3 | 11.20 | 16,90 | 189,28 |
| 4 | 20.30 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα | ΟΙΚ-2171 | M3 | 43.30 | 0,90 | 38,97 |
| 5 | Σχ. Β-5 | Λιθοπλήρωση με κροκάλες από χείμμαρο | ΟΔΟ-2251 | M3 | 24.50 | 25,08 | 614,46 |
|  |  | ΟΜΑΔΑ Β΄:ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ |  |
| 6 | 42.11 | Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400Kg τσιμέντου |  |  |  |  |  |
|  | 42.11.01 | Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις | ΟΙΚ-4211 | M3 | 19.60 | 64,00 | 1.254,40 |
| 7 | 42.11.02 | Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψης | ΟΙΚ-4212 | M3 | 31.50 | 70,00 | 2.205,00 |
| 8 | 42.11.03 | Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων | ΟΙΚ-4213 | M3 | 5.31 | 75,00 | 398,25 |
| 9 | 45.01 | Διαμόρφωση ‘οψεων λιθοδομών χωρικού τύπου |  |  |  |  |  |
|  | 45.01.02 | Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου | ΟΙΚ-4502 | M2 | 57.60 | 11,20 | 645,12 |
| 10 | Σχ.7581 | Επιστρώσεις στηθαίων | ΟΙΚ-7581 | M2 | 7.57 | 45,00 | 340,65 |
| 11 | Σχετ.22.65.02 | Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και επανατοποθέτηση αυτών | ΟΙΚ-2275 | Kg | 42.50 | 0,35 | 14,88 |
| 12 | 12.13 | Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U |  |  |  |  |  |
|  | 12.13.01 | Ονομαστικής πίεσης 6at. |  |  |  |  |  |
|  | 12.13.01.01 | Ονομαστικής διαμέτρου D50mm | ΥΔΡ 6620.1 | m | 9.20 | 1,75 | 16,10 |
|  |  |  |  |  |  | Αθροισμα | 5.853,62 |
|  |  |  |  |  |  | Απρόβλεπτα | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  | Αθροισμα | 5.853,66 |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ 23% | 1.346,34 |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 7.200,00 |

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου  του Δήμου (Λ.Ελευθερίας & Ευκλείδη-Ελεούσα)  έως 15-4-2015, ώρα 11.30π.μ..

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πλιάκος Μιχάλης